PRZEDMIAR
Budowa chodnika DLA PIESZYCH WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ 1305K SZCZUROWA - ŻELICHÓW
NA DZIAŁCE NR EW. 775 w m. Jadowniki MOKRE

| Lp. |  | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1 |  | 45233120-6 | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI |
| 1.1.1 |  | 45233120-6 | Wytyczenie elementów drogi |
| 1 d.1.1.1 |  | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km |  |  |
|  |  |  | 0.123 | km | 0.123 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.123 |
| 1.2 |  | 45111300-1 | Rozbiórka elementów dróg i ulic |
| 1.2.1 |  | 45111300-1 | Rozebranie zjazdów z nawierzchni utwardzonych |
| 2 d.1.2.1 |  | KNR 2-31 0801-03 + KNR 2-31 0801-04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm zjazdy 31 | m2 |  |  |
|  |  |  | 18.5 | m2 | 18.500 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 18.500 |
| 3 d.1.2.1 |  | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km beton wjazdy 2,8+3+1 | m3 |  |  |
|  |  |  | 7 | m3 | 7.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 1.2.2 |  | 45111300-1 | Rozebranie nawierzchni bitumicznych jezdni |
| 4 d.1.2.2 |  | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m |  |  |
|  |  |  | 123 | m | 123.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 123.000 |
| 5 d.1.2.2 |  | KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm 123*0,2 | m2 |  |  |
|  |  |  | 24.6 | m2 | 24.600 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 24.600 |
| 1.2.3 |  | 45111300-1 | Rozebranie przepustów pod zjazdami |
| 6 d.1.2.3 |  | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm | m |  |  |
|  |  |  | 9 | m | 9.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 1.2.4 |  | 45111300-1 | Rozebranie poręczy betonowych |
| 7 d.1.2.4 |  | KNR 2-31 0812-03 analogia | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 |  |  |
|  |  |  | 0.25 | m3 | 0.250 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.250 |
| 2 |  | 45111200-0 | Roboty ziemne |
| 2.1 |  | 45111200-0 | Wykonanie wykopów |
| 2.1.1 |  | 45111200-0 | Wykopy pod konstrukcję chodnika |
| 8 d.2.1.1 |  | KNR 2-01 0205-02 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km wykonanie koryta pod wjazd, 5 wykonanie koryta pod chodnik 2*0,41*118=96,76 wykopy pod krawężnik, ściek,poszerzenie 123*0,9*0,58=64,2 | m3 |  |  |
|  |  |  | 166 | m3 | 166.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 166.000 |
| 9 d.2.1.1 |  | KNR 2-01 0214-03 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 8 | m3 |  |  |
|  |  |  | 133 | m3 | 133.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 133.000 |
| 2.2 |  | 45111200-0 | Wykonanie nasypów |
| 2.2.1 |  | 45111200-0 | Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu |
| 10 d.2.2.1 |  | KNR 2-01 0313-02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III-IV) wykonanie nasypu pod warstwy konstrukcyjne chodnika | m3 |  |  |
|  |  |  | 33 | m3 | 33.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 11 d.2.2.1 |  | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  |  | 33 | m3 | 33.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 3 |  | 45233120-6 | Podbudowy |
| 3.1 |  | 45233120-6 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża |
| 3.1.1 |  | 45233120-6 | Profilowanie koryta pod warstwy chodnika |
| 12 d.3.1.1 |  | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  |  | 240 | m2 | 240.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 240.000 |
| 3.1.2 |  | 45233120-6 | Profilowanie koryta pod warstwy zjazdów |
| 13 d.3.1.2 |  | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  |  | 20 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 3.1.3 |  | 45233120-6 | Profilowanie pod warstwy poszerzenia |
| 14 d.3.1.3 |  | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poszerrzenie 0,7+ława krawężnika 0,2 długość 123m | m2 |  |  |
|  |  |  | 110 | m2 | 110.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 110.000 |
| 3.2 |  | 45233120-6 | Podbudowy |
| 3.2.1 |  | 45233120-6 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie |
| 3.2.1.1 |  | 45233120-6 | Podbudowa pomocnicza sciezki z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm |
| 15 d.3.2.1.1 |  | KNR 2-31 0202-05 + KNR 2-31 0202-06 | Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 240 | m2 | 240.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 240.000 |
| 3.2.1.2 |  | 45233120-6 | Podbudowa pomocnicza zjazdów z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm |
| 16 d.3.2.1.2 |  | KNR 2-31 0202-05 + KNR 2-31 0202-06 | Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 30 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 20 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 3.2.1.3 |  | 45233120-6 | Podbudowa pomocnicza poszerzenia z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm |
| 17 d.3.2.1.3 |  | KNR 2-31 0202-05 + KNR 2-31 0202-06 analogia | Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 30 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 161 | m2 | 161.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 161.000 |
| 3.2.2 |  | 45233120-6 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie |
| 3.2.2.1 |  | 45233120-6 | Podbudowa zasadnicza chodnika z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr, 12 cm |
| 18 d.3.2.2.1 |  | KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08 z.o. 2.12. 9901-02 z.o. 2.12. 9901-02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  |  | 240 | m2 | 240.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 240.000 |
| 3.2.2.2 |  | 45233120-6 | Podbudowa zasadnicza zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 15 cm |
| 19 d.3.2.2.2 |  | KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08 z.o. 2.12. 9901-02 z.o. 2.12. 9901-02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m zjazdy | m2 |  |  |
|  |  |  | 20 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 3.2.2.3 |  | 45233120-6 | Podbudowa zasadnicza poszerzenia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm |
| 20 d.3.2.2.3 |  | KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08 z.o. 2.12. 9901-02 z.o. 2.12. 9901-02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  |  | 62 | m2 | 62.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 62.000 |
| 4 |  | 45233220-7 | Nawierzchnie |
| 4.1 |  | 45233220-7 | Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej |
| 4.1.1 |  | 45233220-7 | Nawierzchnia chodnika i z kostki betonowej wibroprasowanej szarej |
| 21 d.4.1.1 |  | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  |  | 240 | m2 | 240.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 240.000 |
| 4.1.2 |  | 45233220-7 | Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej szarej |
| 22 d.4.1.2 |  | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  |  | 20 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 5 |  | 45233220-7 | Nawierzchnie bitumiczne |
| 5.1 |  | 45233220-7 | Warstwa wiążąca |
| 23 d.5.1 |  | KNR 2-31 0311-01 + KNR 2-31 0311-02 z.o. 2.12. 9901-04 z.o. 2.12. 9901-04 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  |  | 62 | m2 | 62.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 62.000 |
| 5.2 |  | 45233220-7 | Warstwa ścieralna |
| 24 d.5.2 |  | KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 z.o. 2.12. 9901-04 z.o. 2.12. 9901-04 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  |  | 62 | m2 | 62.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 62.000 |
| 6 |  | 45233120-6 | Elementy ulic |
| 6.1 |  | 45233120-6 | Krawężnik betonowy |
| 25 d.6.1 |  | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem w ilości 0.0575m3/m2 *126 | m3 |  |  |
|  |  |  | 7.3 | m3 | 7.300 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.300 |
| 26 d.6.1 |  | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  |  | 120 | m | 120.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 27 d.6.1 |  | KNR 2-31 0403-05 analogia | Krawężniki betonowe wjazdowe na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  |  | 6 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 6.2 |  | 45233120-6 | Obrzeże betonowe |
| 28 d.6.2 |  | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła- ława betonowa pod obrzeże w ilości 0.038m3/m2 *304m | m3 |  |  |
|  |  |  | 4.8 | m3 | 4.800 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.800 |
| 29 d.6.2 |  | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m |  |  |
|  |  |  | 126 | m | 126.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 126.000 |
| 6.3 |  | 45233120-6 | Odwodnienie |
| 6.3.1 |  | 45233120-6 | Kanalizacja deszczowa |
| 6.3.1.1 |  | 45233120-6 | Kolektor kanalizacji deszczowej |
| 30 d.6.3.1.1 |  | KNR 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  |  | 1 | m3 | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 31 d.6.3.1.1 |  | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  |  | 9 | m3 | 9.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 32 d.6.3.1.1 |  | KNR AT-03 0402-01 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach | m |  |  |
|  |  |  | 123 | m | 123.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 123.000 |
| 33 d.6.3.1.1 |  | KNR 2-18 0501-03 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 2.5 | m2 | 2.500 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.500 |
| 34 d.6.3.1.1 |  | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m |  |  |
|  |  |  | 8 | m | 8.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 35 d.6.3.1.1 |  | KNR-W 2-01 0504-05 | Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat. gruntu I-III | m3 |  |  |
|  |  |  | 5 | m3 | 5.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 6.3.1.2 |  | 45233120-6 | Studnie wpadowa |
| 36 d.6.3.1.2 |  | KNR-W 2-18 0513-01 + KNR 2-18 0613-02 analogia | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,5m | stud. |  |  |
|  |  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 6.3.1.3 |  | 45233120-6 | Studzienki uliczne |
| 37 d.6.3.1.3 |  | KNR 2-18 0625-02 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. |  |  |
|  |  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 6.3.1.4 |  | 45233120-6 | Osadnik betonowy |
| 38 d.6.3.1.4 |  | KNR 2-01 0621-04 analogia | Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku - śr. 1200-1600 mm gr.kat.I-II osadnik betonowy w/g projektu | szt. |  |  |
|  |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 6.3.1.5 |  | 45233120-6 | Regulacja wysokości studni |
| 39 d.6.3.1.5 |  | KNR-W 2-18 0513-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. |  |  |
|  |  |  | 2 | [0.5 m] stud. | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 40 d.6.3.1.5 |  | KNR 2-18 0626-02 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - kręgi o śr. 100 cm | m |  |  |
|  |  |  | 1 | m | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 41 d.6.3.1.5 |  | KNR-W 2-18 0408-05 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m |  |  |
|  |  |  | 4.5 | m | 4.500 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.500 |
| 6.3.1.6 |  | 45233120-6 | Przebudowa przepustu |
| 42 d.6.3.1.6 |  | KNR-W 2-18 0407-03 | Kanały z rur PP dwuściennych o śr. nominalnej 400 mm zjazd zejście | m |  |  |
|  |  |  | 8 | m | 8.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 43 d.6.3.1.6 |  | KNR 2-31 0605-02 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa ława betonowa pod murki czołowe 4*0,25 | m3 |  |  |
|  |  |  | 2 | m3 | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 44 d.6.3.1.6 |  | KNR 2-31 0605-04 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm | ściank. |  |  |
|  |  |  | 4 | ściank. | 4.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 7 |  | 45233120-6 | Roboty wykończeniowe |
| 7.1 |  | 45233120-6 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów, i ścieków |
| 7.1.1 |  | 45233120-6 | Humusowanie i obsianie trawą |
| 45 d.7.1.1 |  | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 186 | m2 | 186.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 186.000 |
| 46 d.7.1.1 |  | KNR-W 2-01 0516-02 analogia | Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej umocnienie płytami ażurowymi grubości 10 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 216 | m2 | 216.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 216.000 |
| 8 |  | 45233120-6 | Rura ochronna na gazociągu |
| 47 d.8 |  | KNR 2-01 0310-01 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) | m3 |  |  |
|  |  |  | 3 | m3 | 3.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 48 d.8 |  | KNR 2-19 0119-01 | Rury ochronne o śr.nom. 100 mm | m |  |  |
|  |  |  | 5 | m | 5.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 49 d.8 |  | KNR-W 2-01 0501-03 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne | m3 |  |  |
|  |  |  | 3 | m3 | 3.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |